## Slide 1
MANUAL DE MONTAGEM · VERSÃO 1.0
Serra Circular
de Bancada
a partir de Máquina de Lavar Consul 9 kg
Reaproveitamento eletromecânico do motor e carcaça
— corte de lenha para lareira
e-Sid Solutions M.E. · 21/09/2026

## Slide 2
carcaça reutilizada
como proteção
01
Contexto e objetivo
Uma máquina com o mecanismo de agitação quebrado, mas com motor e carcaça em perfeito estado.
BASE Consul 9 kg
CWM09AB / CWB09BB
OBJETIVO Serra circular de bancada fixa
para cortar lenha no inverno
CRITÉRIOS Robustez · segurança · uso frequente
RESTRIÇÃO Ferramentas manuais
e componentes comprados prontos

## Slide 3
O capacitor pertence ao motor — não à placa de comando.
enrolamento principal
enrolamento auxiliar
eixo + polia
capacitor
terminais
02 / MOTOR
O conjunto que será reaproveitado
PSC monofásico · 220 V · 2,0 A
1/4 CV · 186,5 W · 1.600–1.625 RPM
Capacitor 12 µF / 250 VAC
Classe F · 155 °C · regime intermitente

## Slide 4
03 / DECISÃO DE PROJETO
APROVADO
COM RESTRIÇÕES
SEVERAS
A arquitetura funciona somente com transmissão, proteção e comando corretos.
REPROVADO
Disco direto no eixo
21 m/s insuficiente.
Seria necessário disco de 478 mm.
INVIÁVEL
Sem capacitor
Motor PSC não parte
sem capacitor.
APROVADO
Placa eliminada
Ligação direta do motor
à rede, com proteções.
CAPACITOR ≠ PLACA
O capacitor é parte funcional do motor PSC.

## Slide 5
Consequência: avanço lento · lenha fina e seca · ciclos com pausa · lâmina sempre afiada
≈ 10% da potência de uma serra comercial de 1.800 W
≈ 13% do torque comercial de 3,58 N·m
MOTOR
186,5 W
DISCO
177 W úteis
04 / DIMENSIONAMENTO
A transmissão multiplica velocidade — e divide torque
1,10N·m · motor
÷ 2,25
0,47N·m · ponta

## Slide 6
ETAPA 2
A carcaça protege.
A madeira sustenta.
800 × 600 mm
compensado naval 25 mm
carcaça
revestimento + coleta
A chapa fina da lavadora NÃO é estrutura portante.
4 pés 60 × 60 mm
Travessas 40 × 60 mm
Contraventamento diagonal
M8 × 80 · torque 20–25 N·m
Altura final: 90 cm
Inserto zero-clearance de MDF

## Slide 7
Se a polia do motor medir ≥ 80 mm, dispensa polia nova:
≥ 3.224 RPM → ≥ 42 m/s.
90 mm
40 mm
Ø20 mm · aço 1045
250 mm
ETAPA 3 · CENÁRIO B RECOMENDADO
Velocidade chega ao disco por correia
3.627 RPM no disco · 47,5 m/s
Correia V seção A-32
≈ 813 mm
2 rolamentos 6204-2RS
+ mancais prontos
Flanges ≥ 62,5 mm
M12 classe 8.8 · 70–90 N·m

## Slide 8
ETAPA 4
Disco: escolha para o material certo
Ø 250 mm
10″
furo 30 mm
bucha 30→20 mm
24 dentes
metal duro
RPM máxima ≥ 6.000
operação ≈ 3.600 RPM
Profundidade de corte
70–80 mm
24T para lenha
40–60T para compensado fino
NUNCA 60+T em lenha

## Slide 9
guia paralela
50 × 90 mm
esquadro transversal
250 × 75 mm
→ AVANÇO
ETAPA 5
Guiar a peça é controlar o corte
0,5 mm
diferença máxima de paralelismo entre frente e trás
Alívio na saída.
Nunca convergência traseira.
Inserto
zero-clearance

## Slide 10
ETAPA 6 · NÃO OPCIONAIS
A proteção vem antes do corte
coifa articulada
faca separadora
garras
anti-recuo
empurrador
Coifa: chapa 1,5 mm ou policarbonato 4 mm; borda ≤ 10 mm acima da peça.
Faca: 2,0–2,5 mm; folga 3–8 mm dos dentes. Nunca operar sem ela.
Operador: mãos fora de 200 mm; óculos, auricular, PFF2, calçado fechado. Proibido luvas.
Desligamento: disco ainda gira 10–25 s. Intervir só parado. Toras cilíndricas: berço em V.
EMERGÊNCIA NF 2P
trava + rearme por rotação

## Slide 11
TESTE SEM LÂMINA · 1–2 s
topo da lâmina em direção ao operador
invertido? trocar A1 ↔ A2 do auxiliar
Fase
Disjuntor bipolar
10 A · curva C
DR bipolar
30 mA
Emergência
NF 2P
Liga/desliga
com trava
MOTOR PSC
Neutro → mesmos dispositivos → motor
PE 2,5 mm² verde/amarelo → motor + estrutura + carcaça
continuidade < 0,1 Ω
ETAPA 7 · DIAGRAMA UNIFILAR
Comando direto, proteção em série
Principal entre fase/neutro.
Auxiliar em série com capacitor 12 µF, em paralelo com principal.
Protetor térmico interno em série.
NR-10: ligação no quadro por eletricista habilitado.

## Slide 12
ETAPA 8 · ACEITAÇÃO
Não cortar antes de medir
01
Terra < 0,1 Ω
Megger 500 V > 1 MΩ
02
Emergência desliga
em < 1 s
03
Sem carga, sem lâmina
ruído + sentido
04
RPM 3.440–3.630
corrente a vazio < 2 A
05
Prova em madeira seca
30 mm
06
Após 5 min: aquecimento
< 90 °C
ROTINA DIÁRIA
□ torque do disco □ tensão da correia □ faca + coifa □ limpeza □ lâmina afiada □ EPIs
Teste do DR: mensal

## Slide 13
09 / COMPRAS
Lista curta. Custo controlado.
R$ 575–1.070estimativa total · média ≈ R$ 800
Kit eixo + mancais + flanges | R$ 80–150
Disco 250 mm 24T + bucha | R$ 40–90
Polias e correia | R$ 60–105
Madeira | R$ 150–250
Elétrica com DR | R$ 170–250
Coifa + faca + emergência | R$ 75–165
EPIs | R$ 30–80
APROVEITADOS DA MÁQUINA
motor + capacitor · carcaça · polia do motor (se ≥ 80 mm)

## Slide 14
!
10 / LIMITES DE RESPONSABILIDADE
Equipamento caseiro.
Risco real.
Lâmina exposta e motor adaptado: o construtor assume os riscos.
Seguir integralmente o manual. NR-10 e NR-12 são referências de boas práticas.
Ligação no quadro: eletricista habilitado.
Este manual não substitui projeto com ART no CREA.
Material orientativo, sem garantia de resultados.

## Slide 15
e-Sid Solutions M.E.
11 / PRÓXIMO PASSO
Medir antes
de comprar.
Confirme a polia do motor e o protetor térmico interno.
AÇÃO IMEDIATA
0,47 N·mtorque na ponta validadoem bancada no teste da Etapa 8
​Medir a polia existente.
​Confirmar o protetor térmico.
​Só então comprar a polia nova.

## Slide 16
01motore dados
02bancadaestrutural
03transmissão2,25:1
04discoe guias
05segurançae testes
VISÃO DE CONJUNTO
Da máquina à bancada
Sequência mínima para uma montagem controlada
CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO
Se uma proteção ou medição falhar, o corte não começa.